Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

Łóżko rehabilitacyjne - 95 szt.

|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 1020 mm |
| 2. | Długość całkowita 2060 mm |
| 3. | Wysokość leża od podłogi 550 mm lub 450 mm |
| 4. | Wymiary leża 2000 mm x 850 mm |
| 5. | Leże podzielone na dwie sekcje |
| 6. | Konstrukcja leża wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |
| 7. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym |
| 8. | Regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego do 80 stopni |
| 9. | Możliwość montażu wysięgnika rehabilitacyjnego |
| 10. | Regulacja sekcji uda i podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego do 55 stopni |
| 11. | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm, każde z indywidualną blokadą jazdy i obrotu |
| 12. | Drewniane poręcze boczne opuszczane na całej długości łóżka z blokadami w szczytach łóżka uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie (kolor buk) |
| 13. | Boki szczytów drewniane i wypełnione płytą laminowaną (kolor buk) |
| 14. | Deklaracja Zgodności CE |
| 15. | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 30mm |
| Szafka przyłóżkowa - 95 szt. |
| PARAMETRY WYMAGANE |
| 1 | Szafka wykonana z płyty laminowanej (kolor buk) |
| 2 | Wymiary zewnętrzne 880 mm x 454 mm x 526 mm |
| 3 | Szuflada dwustronnie wysuwana wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki |
| 4 | Skrzynka szafki dwustronnie otwierana wyposażona w półkę |
| 5 | Prześwit pomiędzy skrzynką a szufladą 360 mm |
| 6 | Szafka przejezdna z blokadą na 2 kołach wykonanych z tworzywa |
| 7 | Dodatkowy blat o stałej wysokości chowany wzdłuż szafki (za pomocą mechanizmu 90 stopni) |
| 8 | Uchwyty metalowe TOLERANCJA WSZYSTKICH WYMIARÓW +/- 10mm |

Materac do łóżka rehabilitacyjnego – 95 szt.

PARAMETRY WYMAGANE

| 1 | Standardowy rozmiar 12x90x200, |
| --- | --- |
| 2 | Wykonany z pianki poliuretanowej, zapobiegający powstawaniu odleżyn |
| 3 | Dopasowujący się do kształtu ciała, rozkładający nacisk ciała na cały materac |
| 4 | Posiadający kanaliki wentylacyjnie |
| 5 | Pokrowiec ścieralno-oddychający, który pozwala na swobodny przepływ powietrza, jednocześnie zapobiega przedostaniu się płynów do środka, pozwalając na łatwe utrzymanie w czystości całego materaca. Pokrowiec posiadający bezpieczny suwak, znajdujący się na całej długości dwóch sąsiadujących boków, co umożliwia szybką i łatwą zmianę pokrowca w przypadku jego zabrudzenia |
| 6 | Wymagane parametry pokrowca na materac: Przepuszczalność powietrza: >1 000g/m2/24h, Nieprzemakalny: 2 000 mm niepalny wg ISO 12952:1998 Bakteriobójczy Grzybobójczy Antybakteryjny Możliwa sterylizacja w temperaturze 120°C Można gotować i prasować Zintegrowana osłona zamka Wyprodukowany z 1elementu |
| 7 | Deklaracja Zgodności CE |

Łóżko elektryczne z dzielonymi barierkami – 2 szt.

PARAMETRY WYMAGANE

|  | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. Kolor powłok lakierniczych szary/jasnoszary |
| --- | --- |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL montowanymi na stałe. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym |
|  | Długość łóżka min. 2180 mm |
|  | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm |
|  | Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm |
|  | Długość segmentu stałego min. 170 mm |
|  | Długość segmentu uda min. 300 mm |
|  | Długość segmentu podudzia min. 600 mm |
|  | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. Panel posiadający następujące funkcje: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (powyższe funkcje z indywidualną blokadą każdej z nich) - funkcja autokontur - funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji Fowlera uruchamiana jednym przyciskiem - funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe – przycisk widoczny – wyróżniający się - ustawienie pozycji antyszokowej uruchamiana jednym przyciskiem oznaczona kolorem wyróżniający się Panel starowania wyposażony w zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczającej pulpit sterujący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 790 mm |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° |
|  | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 40° |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie |
|  | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego |
|  | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym |
|  | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka |
|  | Szczyty ze stali nierdzewnej wyjmowane z wypełnieniem płytą HPL dwustronnie laminowaną montowaną na stałe – kolor płyty niebieski. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy |
|  | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy |
|  | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami |
|  | Możliwość wydłużenia leża do 150 mm |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |
|  | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne ze stali nierdzewnej jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki - wieszak na woreczki fizjologiczne z 2 haczykami, nakładany na ramę - uchwyt ręki lakierowany - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac. |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta łóżka |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |

Szafka przyłóżkowa - 2 szt.

PARAMETRY WYMAGANE

|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV. Kolor powłok lakierniczych szary/jasnoszary |
| --- | --- |
|  | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek |
|  | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 860 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. |
|  | Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm). Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60° |
|  | Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu |
|  | Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki. Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych kształtowników. |
|  | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem |
|  | Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady |
|  | Szuflada górna o wysokości min. 9 cm |
|  | Przestrzeń dolna zamykana drzwiczkami o wysokości min. 40 cm |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo |
|  | Pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną szafka posiadająca wolną przestrzeń o wysokości min. 18 cm na podręczne przedmioty |
|  | Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji |
|  | Kolor frontów drzwiczek i szuflad niebieski |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |

ZADANIE 2

Stolik pod aparaturę medyczną – 1 szt.

Stolik pod aparaturę wykonany z profili aluminiowych pokrytych farbą proszkową

Ilość półek: 3 szt.

Półki wykonane z białej płyty laminowanej

4 kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie

Kolor biały

Szerokość: 45 cm

Wysokość: 82 cm

Głębokość: 53 m

Waga: 10,5 kg

Wymiary półki górnej (głębokość x szerokość): 45 x 45 cm

Wymiary półki środkowej (głębokość x szerokość): 37 x 45 cm

Wymiary półki dolnej (głębokość x szerokość): 45 x 45 cm

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów

Szafa medyczna Sml 114 – 5 szt.

Korpus szafy wykonany z blachy stalowej grubości min. 0,8 mm

Podwójne drzwi szafy przeszklone

Szafa posiada 3 przeszklone półki przestawne  co 25 mm

Dolna półka zabudowana – drzwi z blachy

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym w 2 punktach

Wyposażona w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie

Kolor biały

Wysokość: 1800 mm

Szerokość: 800 mm

Głębokość: 435 mm

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów

Stolik zabiegowy metalowy – 2 półkowy z miskami T-7 – 3 szt.

Stolik posiada: dwie metalowe półki

dwie uchylne miski

dwa uchwyty do prowadzenia

Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo

Kolor biały

Podstawa mobilna wyposażona w cztery kółka, w tym dwa z blokadą

Wysokość: 82 cm

Długość: 62 cm

Szerokość: 44 cm

Odległość między półkami: 40 cm

Maksymalne obciążenie na półkę: 10 kg

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów

Szafka kosmetyczna ST026 – 2 szt.

Pomocnik-wózek medyczny

Wyposażona w 4 kółka umożliwiające przesuwanie

Wyposażona w wysuwaną kuwetkę umieszczoną pod górną półką

3 drewniane półki

Kolor biały

Wysokość: 83 cm

Szerokość: 49 cm

Głębokość: 31 cm

Waga: 8 kg

Materiał: metal, drewno

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów

Taboret medyczny z oparciem – 5 szt.

Wyściełane oparcie

Wyściełane siedzisko

Tapicerka ze skóry syntetycznej odporna na działanie środków do dezynfekcji

Chromowana podstawa

Kolor czarny

Regulacja wysokości w zakresie 48-65 cm

Siedzisko Ø 38 cm

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów

Taboret obrotowy – 6 szt.

Grubo wyściełane oparcie

Chromowana podstawa

Regulacja wysokości 50-70 cm

Średnica siedziska: 40 cm

Grubość siedziska: 9 cm

Średnica podstawy: 58 cm

Maksymalne obciążenie: do 110 kg

Tapicerka ze skóry syntetycznej

Kolor żółty

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów

Fotel do pobierania krwi – 3 szt.

Fotel do pobierania krwi z zagłówkiem i 2 podłokietnikami

Szerokość siedziska: 42,5 cm

Wysokość siedziska: 46 cm

Szerokość całkowita: 80 cm

Głębokość całkowita: 78 cm

Szerokość podstawy: 65,5 cm

Długość podstawy: 73 cm

Całkowita wysokość: maksymalnie 128 cm

Regulacja kąta podłokietników (w poziomie): 180º

Zakres regulacji wysokości podłokietników: 27 cm

Zakres regulacji oparcia (skokowo): 30º

Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Tapicerka łatwa w utrzymaniu w czystości i dezynfekcji

Kolor błękitny

Tolerancja wszystkich wymiarów +/- 30 mm

Kozetka lekarska – 7 szt.

Konstrukcja wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały

Leże tapicerowane bezszwowo gąbką i skajem

Wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopkę umożliwiającą poziomowanie leżanki na nierównym podłożu

Całkowita szerokość: 560 mm

Całkowita długość: 1880 mm

Całkowita wysokość: 520 mm

Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40°

Masa stołu, kg	27

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga kozetki: 22 kg

Kolor tapicerki 	pomarańczowy

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów